文件编号: SLXY-2021-11

商洛学院化材学院科研实验室实验台购置项目

询价文件

商洛学院采购工作小组

二零二一年六月

询价邀请函

商洛学院化材学院科研实验室实验台购置项目现通过询价方式进行采购，请对本采购信息感兴趣的供应商按照以下询价文件的要求进行报价：

一、项目编号：SLXY-2021-11

二、项目名称：商洛学院化材学院科研实验室实验台购置项目

三、项目预算：贰拾柒万捌仟陆佰元整（278600.00）

四、采购内容及技术要求：

| 序号 | 名 称 | 尺 寸/mm | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台（含试剂架） | 2600×1500×850 | 个 | 16 | 钢木结构，台面为12.7mm实芯理化板 |
| 2 | 边台 | 1000×750×850 | 米 | 15 |  |
| 3 | 中央台（含试剂架、冷凝上下水） | 2600×1500×850 | 个 | 8 | 含试剂架及200×240×300 mm水槽、上下水附件两套，单联水龙头4个，其余参数如上 |
| 4 | 通风橱 | 1500×850×2350 | 个 | 2 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板，含风机、PP风管 |
| 5 | 台上通风橱 | 2600×1500×850 | 套 | 8 |  |
| 5 | 水池柜及附件 | 1500×750×849 | 套 | 24 | 含550×450×300mm PP水槽、三联水龙头、上下水附件、滴水架各2个（套） |
| 6 | 紧急喷淋器 | — | 套 | 3 |  |

成交供应商根据采购人确定的地址以及货物品种、数量和时间等，按时送货上门。送货、搬运、安装等费用应包含在总报价中。

一、普通中央台、边台

采用钢木结构，C型钢架支柱，木质柜体镶嵌结构。产品应符合相应实验室的功能要求，木质贴面和封边部件应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。

1、实芯理化板台面

采用不小于12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下：

（1）、通过盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于40种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

（2）、通过检测：重金属铅、镉、钡、砷等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/m2 ）， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。

（3）、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mg/M3的限量技术要求。

（4）、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验，物理性能结果为：表面耐磨性能（500g）检验结果568r；表面耐干热性能：5级无明显变化；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化；耐沸水性能：5级无变化；24h吸水率0.1%；耐高温性：表面无裂痕；耐光色牢度≥4级；

（5）、具有不低于200项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；

（6）、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m22·h）。

（7）、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。

（8）、具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书；具有CE认证；具有FSC认证；具有质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书；具有中国质量认证中心颁发的中国环保产品认证证书。

2、主钢架

前后梁采用60×40×1.2mm（底柜托梁30×50×1.2mm）优质矩形钢管，表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱、耐腐蚀表面处理，保护层附着力经落物撞击测试合格。

3、柜体门板及抽屉

不小于18mm厚三聚氰胺饰面板，符合E1级环保标准；用优质2mm PVC封边条，以进口胶王高温热压后作封边防水处理，不易开胶；所有板件连接后结构稳固，不变形，易于拆迁；配以铝合金一字暗拉手，镶嵌在板材里面。

4、层板

采用不小于18mm厚优质三聚氰胺板（E1级），以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边。活动结构，可调节相对高度。

5、活动背板：

材质及制造工艺与柜身相同，可灵活拆卸，利于隐藏水电管道的维护修复。

6、铰链

采用优质阻尼铰链，弹性好，外形美观，开闭弧度≥175，，开合时无噪音，次数达八万次以上，防锈、耐腐蚀，使用寿命长，达到国际五金行业标准。

7、导轨

三段式静音阻尼导轨，承重25Kg以上，耐腐蚀、经久耐用。

8、底脚

主体采用定制20mm 304不锈钢圆杆经数控加工，成型直径约12mm，承重不小于500公斤；底座采用优质尼龙材料注塑一体成型，坚固耐用；底座内嵌减震垫为优质橡胶注塑一体成型，具有良好的减震效果。

9、试剂架

钢木结构，具体指标如下：

（1）采用台面安装式设计，中央台或边台分别配置双面型或单面型式样试剂架；

（2）试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板分上下2层，上下层板均为高低可调活动式，上下调节间距每格应小于25mm；

（3）试剂架层板为10mm的钢化玻璃（有CCC安全标志），四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度；

（4）试剂架层板上方正面外缘应采用铝合金材质或304不锈钢材质护栏；

10、安装要求

每个中央台至少安装4个10A五孔插座、边台每1.5m至少安装1个10A五孔插座装于岛式插座盒内，全部接通电源（包含相关电线等必要材料及人工费），电线应置于具备防火要求的PVC线槽中。

二、台上通风橱（含通风橱）

1、台上通风橱

a、参考尺寸：长度L=2600mm，宽度W=1500mm，高度H=1500mm

b、视窗开口参考尺寸：最大开口高度HG=720mm；最小开口高度HS=20mm

2、通风橱

a、参考尺寸：长度L=1500mm，宽度W=750mm，高度H=2350mm

b、视窗开口参考尺寸：最大开口高度HG=720mm；最小开口高度HS=20mm

3、框架

采用50×30×2mm优质冷轧矩形钢管气体保护焊接成型，保证结构稳固性，表面经酸洗环氧树脂静电粉末喷涂防腐处理。其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重≥450kg/m2。焊接组成实验台整框架，组合公差≤0.5mm，承重性能好。

4、导流板

导流板三段可拆式结构，以均衡柜体内各部分的风速及流量，更便于柜体内部的清洁，根据实验需求还可对其中第二块导流板的位置进行调整。

5、视窗

厚5mm钢化玻璃； 无级平行式升降，施以＜0.5Kg压力可停留在任何位置，可以上下推拉，利于实验物品的存放。开启高度达900mm。

6、内衬板

内衬板为抗倍特板，耐强酸、强碱，有机溶剂，耐高温、长期使用不变形，可拆卸式，易清洁、易拆装。后背导流板导流三段式排风设计。

7、光源

采用隐藏式30WLED灯照明，要与通风柜内腔分离，避免腐蚀性气体侵蚀。达到400LUX。

8、电源

配置多个单相五孔多功能插座，通断电须由触摸键控制。

9、技术指标

噪音：≤60db（国标）；风速：0.5m/s三段式排风。

三、水池柜及附件

采用钢木结构，C型钢架支柱，木质柜体镶嵌结构。产品应符合相应实验室的功能要求，木质贴面和封边部件应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。

1、三口水龙头

产品技术要求：采用纯铜制作，经耐酸碱环氧树脂粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀。开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀；出水嘴为铜质尖嘴型、高头，鹅颈出水管可360度旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，随意更换雾状水嘴并具有缓压作用；阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理，通过预调节装置调节水流量，可防止污物进入阀门芯，耐酸、耐碱及耐锈蚀；水管采用配套实验室专用PP连接管，采用PP材质水管，要求具有耐强酸、耐强碱和耐有机溶剂的特点。

2、水盆

采用高密度PP水盆，经全自动高频模压机一次成型；水槽材质通过浸泡试验，常温下将样块浸泡在下列试剂中24小时后没有变化；所有水槽，杯槽出水口处均应配备PP阻水盖、PP提笼、PP存水弯和PP下水管。

3、滴水架

理化板材质，PP滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装（至少有16个滴水棒和安装孔位）；滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏；所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放；滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。

4、洗眼器

（1）主体：加厚铜质

（2）洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。

（3）莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。

（4）防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。

（5）水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，方便使用。

（6）控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭

（7）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。

（8）供水软管：软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

（9）操作：

① 承受压力：0.1 bar-10 bar

② 推荐压力：1 bar～6 bar

③ 工作最小水压：4bar

④ 理想供给水温度：27℃-37 ℃

⑤ 进水接口：内接口 G1/2

⑥ 出水量：单洗眼器＞6升/分钟，双洗眼器＞11.4升/分钟。

四、紧急喷淋器

1、材质：

不锈钢烤漆，并喷涂有高亮度环氧树脂烤漆涂层，可有效抵御化学物质的腐蚀。

2、冲淋器

SUS304不锈钢，用于冲洗全身，冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。

3、紧急洗眼器：

SUS304不锈钢，紧急洗眼器用于清洗眼部、面部、手部等部位；紧急洗眼器洗眼盆高度适宜，双水孔出水设计符合人体工学原理，紧急洗眼器洗眼喷头孔位高度与角度完全依照面部比例进行设计；洗眼开关球阀能在1秒内快速启动；配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质；双洗眼器＞11.4升/分钟，符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定。

4、洗眼喷头：

加厚铜质。利用缓压原理，紧急洗眼器喷头使喷出的水流更加温和，紧急洗眼器在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。

五、报价须知：

1、经年检合格的企业法人营业执照副本原件及复印件；

2、法定代表人委托授权书及被授权人身份证（法定代表人只须出示法定代表人身份证）原件及复印件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术条件；

4、参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目招标活动；

7、本项目不接受联合体投标。

六、报价文件提交截止时间：

对上述采购信息感兴趣的供应商，请于2021年6月16日下午17:00前向商洛学院资产管理处采购中心提交报价文件。

七、报价方式：

1、报价文件按询价文件要求填报后，装订成册并加盖骑缝章，密封送达商洛学院资产管理处采购中心，超过规定时间送达的不予受理，信封密封处必须加盖公章；

2、也可将签字盖章后的报价文件扫描成一个PDF文档发至指定邮箱进行报价。

八、成交办法：

采取最低价成交法确定成交供应商。即以通过资格审查、满足采购需求的最低报价成交；如果同时出现两个及以上相同的最低报价，由采购单位确定成交供应商；供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，第二成交候选人的报价与第一成交候选人报价差额在10%（含10%）以内，可顺延为成交供应商，以此类推到第三成交候选人。否则，将重新组织采购。

有以下情形之一的，按无效报价处理：

1、报价超出采购预算的；

2、未填报单项报价单的；

3、未填写售后服务承诺的。

九、报价人虚假投标、使用虚假材料、恶意方式质疑和不履约等行为的处理细则：

1、若报价人的报价文件中报价单、资格证明文件、售后服务承诺等相关文件缺少任何一项，报价人将承担报价无效的风险（报价人将不再采取任何补救措施和通过任何方式寻求报价文件以外的任何文件使其无效报价变更为有效报价）。

2、经查实，若报价人有提供虚假证明文件的行为，资产管理处将向询价采购小组通报、报学院监督部门同意后取消其今后参加商洛学院采购活动的资格。

3、报价人认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，应以书面形式向商洛学院资产管理处或监察处提出质疑。行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守实事求是的原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

十、质量保证：

成交供应商所提供的商品无假冒伪劣商品，必须提供正品，且符合国家技术规范和质量检测标准以及安全认证的出厂的全新、合格的产品。

十一、供货方式及时间：

1、供货地点：商洛学院指定地点

2、交货方式：按照学校要求，运送安装至指定地点。

十二、验收、付款方式：

1、乙方完成安装、正常使用10个日历日后，由甲方根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查验收，通过验收后，办理百分之九十五（95%）货款的支付手续。

2、自验收结束之日起至1年后，在无索赔争议的情况下，在甲方处办理百分之五（5%）货款的支付手续。

十三、其他说明事项：

联系地址：商洛学院资产管理处采购中心

联系人：陈老师

联系电话：0914—2329412

报价邮箱：201936@slxy.edu.cn

商洛学院采购工作小组

2021年6月1日

文件编号: SLXY-2021-11

###### 商洛学院化材学院科研实验室实验台购置项目

报价文件

报价供应商：

报价时间：2021年   月   日

附件1：

商洛学院化材学院科研实验室实验台购置项目报价表

| 物品名称 | 品牌、规格型号及详细的技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 质量说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 人民币大写： |  |  |  |

与询价货物差异说明：                                                                            （不够自行加行）

供货时间承诺:                                                                                   （不够自行加行）

注：此报价为一次性报价，低价成交。

报价单位名称（盖章）：

报价人授权代表签字：

报价日期：       年     月     日

附件2：法定代表人委托授权书及被授权人身份证（法定代表人只须出示法定代表人身份证）

授权委托书

兹委托           先生/女士为委托人                （单位名称）之特别授权代理人参加由贵中心组织的商洛学院化材学院科研实验室实验台购置项目询价采购。代理人在代理期间并在代理权限内行使代理权，其行为委托人承担全部法律责任，同时，代理人不得再另行委托。

代理权限：提交响应资料和文件、变更或撤销响应性文件、签署最终报价文件、签订采购合同。

此致

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

地址：

电话：

受托人（代理人）（签字）：

身份证号码：

电话：

附件3：售后服务承诺书；

附件4：相关资质证书复印件。

附件5：履行合同所必需的设备和专业技术条件

附件6：参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件7：通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录